| 1 | Firma / Bearbeiter / Telefon |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BV oder Kommission: | EN81-20/50 EN81-1/2 MRL |
| 3 | Fabrikat / Anlagennr. & Baujahr: |  |  |  |
| 4 | Einzelfahrer EF oder Gruppenaufzug GR, Größe d. Gruppe 1 KS oder 2 KS |  | KS |
| 5 | Ist die Aufzugsanlage ein Seil- oder Hydraulikaufzug? Aufhängung 1:1 od. 2:1 |  | : |
| 6 | Maschinenraumlos MRL oder MR ? Schienenführung - Zentral oder Rucksack |  | Z/R |
| 7 | Lage der Steuerung? Oben Unten Entfernung zum Schacht: | m |
| 8 | Wie viele Haltestellen hat die Aufzugsanlage? |  | HS |
| 10 | Welche Förderhöhe: m FH= (HS-1) *3 Welche Schachthöhe: (SH= FH + 5) |  | m |
| 11 | Ist verringerter Schachtkopf oder/und Schachtgrube vorhanden? Inspektionsstop Türüberwachung Klapp-Geländer- Absinkverhinderung |  |
| 12 | Welche Traglast hat die Aufzugsanlage? |  | KG |
| 13 | Welche Betriebsgeschwindigkeit hat die Aufzugsanlage? |  | m/s |
| 14 | Wie viele Türseiten hat die Aufzugsanlage? 1 oder 2 oder 3 |  | 1-3 |
| 15 | Wie viele gesamte Schachttüren hat die Aufzugsanlage? |  |  |
| 16 | Schachtkopierung ANTS-SAFE ELGO-SAFE ANTS-ABS ELGO-ABS so |  |
| 17 | Schaltschrank-MR: KW01-Hyd KW04-Uni KW06 Sockel Unterverteiler |  |
| 18 | Schaltschrank-MRL: KW03 KW240 Service-Panel & Schachtschrank |  |
| 19 | Schrankbeleuchtung Schrankbelüftung Schrankklimagerät halogenfrei |  |
| SEIL | 20a | Wenn Seil, Alte oder Neue Aufzugswinde? Gearless Schnecke Treibscheibenbremse: Thyssen-NBS, Sassi, Warner, TSB Ebra, | Typ |
|  | 21a | UCM: GB-Absink-24V GB-Absink-12V Gearless TSB so. |  |
|  | 22a | Seil, Lage des GeschwBegr. MR SKopf Fernauslöser ->Spann. |  | V |
|  | 23a | Seil, FU: Intern od. Extern GOLIATH-90 Sonst. otor? |  | KW |
|  | 24a | Seil, Welchen Nennstrom hat der Motor? |  | A |
|  | 25a | Seil, Welche Nenndrehzahl und Cos Phi ? |  | U/Min |  | Cos |
|  | 26a | Spannung -Bremse? 230VAC 205VDC 40VDC, 24VDC od. Übererregt(TW) |  | V |
|  | 27a | Impulsgeber? W&W Anbau Solution Hohlwelle GewindedornMxx |  |
|  | 28a | Fremdbelüftung: Wenn ja, dann 230VAC oder 400VAC |  |
| HYDRAULIK | 20b | Wenn Hydrauliker Alt oder Neues Aggregat? Fabrikat? ALGI AZST AZRS AZFR Bucher: LRV iValve SaturnAlpha GMV NGVA3 3010 Leistitz Blain Sonstige |  |
|  | 21b | UCM: AbsinkschutzVentil Ventilüberwachung Intellig.A3-Kopf so. |  |
|  | 22b | Hydrauliker, Sanftanlauf SAG-90 oder Frequenzgeregelt ? ->Typ: |  |
|  | 23b | Hydrauliker, welche Leistung hat der Motor(KW)? Welchen Nennstrom(A)? |  | A |
|  | 24b | Hydrauliker, Schlaffseil od. GeschwBegr. -> Fernauslöser ->Spann. |  | V |
|  | 25b | Hydrauliker, Zahl der Ventile? Spannung der Ventile? |  | V |
|  | 26b | Ölheizung wenn ja 230V AC so. Ölkühler wenn ja 400V AC |  | V |
|  | 27b | Feinstellaggregat , wenn ja Nennleistung: 11 KW 15 KW |  |  |
|  | 28b | Aufsetzvorrichtung , wenn ja Hydraulisch Motorisch Magnetisch |  |  |
| TÜREN | 30 | Drehtür oder Automatiktür in der Etage? |  |
|  | 31 | Wenn Drehtür, welche Spannung Riegelmagnet? 230 AC, 205 VDC, 40 VDC |  | V |
|  | 32 | Kabinentür: -> Automatiktür oder -> Falttür oder -> Keine? |  |
|  | 33 | Wenn keine Kabinentür, Sicherheitlichtgitter? -> CEDES LX od.Li -> STRACK |  |
|  | 34 | Wenn Automatik oder Falttür 400VAC od. 230VAC ( ATxx-Eco-Sematic-) |  |
|  | 35 | Zusatz-Kabinentürverriegelung Wenn ja DLF1 MO/EM sonst. |  |
| FUNKTION | 41 | Brandfallevakuierung Wenn ja 1 Ebene 2 Ebenen Dynamisch |  |  |
|  | 42 | Evakuierungsfahrt EN81-76: Wenn ja Automatisch FührerBetr. |  |  |
|  | 43 | Notstromevakuierung Einzelfahrer Folgeschaltung NotstromDiesel |  |  |
|  | 44 | Seil-USV Trudelbremse EVA-90 3-PhasigeUSV Hydr-USV Ventilöf. |  |  |
|  | 45 | Feuerwehrsteuerung Wenn ja EN81 od. TRA Stadt: |  |  |
|  | 46 | HPG-60 mitliefern? Ja- Steuerung und Licht AUS? Wenn ja, Etage |  |  |
|  | 47 | Etagensperrung Zwangsanholung Etage? Wenn ja, Etage |  |  |
|  | 48 | Zähler: Fahrten Betriebsstd. Wartungsdisplay(10-Zähler) |  |  |

| Innentableau Typ: | Stand- und Weiterfahrtsanzeige |
| --- | --- |
| IT – Halbe Höhe – 900 x 180mm | Matrix-Anzeige-33, Ziffernhöhe 30 | Rot | Blau |
| IT – Halbe Höhe – 1000 x 180mm | Matrix-Anzeige-53, Ziffernhöhe 54 | Rot | Blau |
| IT – Halbe Höhe – 1200 x 180mm | TFT-Anzeige-70 7,1’’ 153 x 95 mm, 4096 Farben |
| IP – Panel – 2200 x 230 x20 mm | TFT-Anzeige-100 10,1’’ 216 x 135 mm, 4096 Farben |
| Aufputz-Ausführung | Datenfeld nach EN-Norm, Notlicht beleuchtet |
| Aufputz-IT | Aufputz-IP |  | KG oder |  | Personen |
| Material | Baujahr: |  | Fabr.Nr.: |  |
| V2A K240 | V2A Leinen | CE Nr. |  | Fabrikat: |  |
| V2A Glasperl | V2A Titanoxid | Firmenlogo | Farbdruck | Graviert | Gelasert |
| V2A Hochglanz | V2A Gepulvert | Brandfalltext | Farbdruck | Graviert | Gelasert |
| Spezial-Tableaukasten | Brandfalllogo | Farbdruck | Graviert | Gelasert |
| Wasserschutz IP54 | Versenkt-Montiert | Alarmtext | Farbdruck | Graviert | Gelasert |
| Zusätzliches Pulttableau? | Sprechfeld 1, Interne Sprechanlage KW SA-60 |
| Nur mit Tür-Auf-T. | T-Auf & T-Zu | Sprechfeld 2, Überörtlicher Notruf |
| T-Auf, T-Zu & Schl. | Komplett m. Anz. | Telegärt. NRT | SAFELINE | BASE |
|  | Amphitec | Behnke | Sonstiges |
|  | TK Teleservice | OTIS REM | KONE Xineon |
|  | Sprechfeld 3, Sprachansage /Externer Lautsprecher |
|  | RUFTASTER Rot Blau Weiss Grün |
|  | Standardmodelle: | Sondermodelle: |
|  | Taster KI-44 32 x32mm | Taster MT-42 32 x32mm |
|  | Taster KI-46 Ø 30mm | Taster RT-42 Ø 30mm |
|  | Taster KV-46V Ø30mmC2 | Taster VB-42 Ø 30mm C2 |
|  | Taster KB-44 32 x32mm |  |
|  | Taster KB-46 Ø 30mm | Taster KW60 Ø 14mmIP67 |
|  | Taster KB-60 50 x50mm | Taster B50 50 x50mm |
|  | Taster KB-66 Ø 50mm | Taster B50R Ø 50mm |
|  | OPTIONALES |
|  | Taster RESET | Taster Ladezeit |
|  | Taster 2x TAuf & TZu | Taster Lüfter |
|  | Schlüsseltaster | Braille |
|  | Nothalt |  |
|  | Kennzeichnungsfelder |
|  | Schäfer 32 x 63 Plexi | BS Tab. 40 x 80 V2A |
|  | Schäfer 32 x 63 Beleucht. | BS Tab. 40 x 80 Beleucht. |
| Schlüsselschalten - Funktionen | Aufbau nach EN- 81/70 |
| Sonderfahrt | Vorzug | Grüner Ring Hauptebene | Kabinengong |
| STG & Licht Aus | Freigabe | Schutzring Alarmtaster | Sprachansage |
| Trenntüre |  | Aufbau nach EN- 81/73 Feuerwehr-Aufzug |
| Transponder - Kartenleser | FW-Schloss Innen | FW-Piktogramme |
| Sonderfahrt | Vorzug | Befestigung: |
| Innenruf | Freigabe | Verschraubt | Geteilt | Unsichtbar | Klappbar |
| Besonderheiten: |  |

| Standard - Aussentableau Typ: | Stand- und Weiterfahrtsanzeige |
| --- | --- |
| AT – 1 KS Doppelpfeil 200 x 60mm Stk.: | Doppelpfeilanzeige | Rot | Blau |
| AT – 2 KS Doppelpfeil 250 x 60mm Stk.: | Außer-Betriebs-Anzeige | Rot | Blau |
| AT – 1 KS Matrixanz. 250 x 80mm Stk.: | Besetzt-Anzeige | Rot | Blau |
| AT – 2 KS Matrixanz. 300 x 80mm Stk.: | Matrix-Anzeige-22, Ziffernhöhe 20 | Rot | Blau |
| Aufputz-Ausführung | Matrix-Anzeige-32, Ziffernhöhe 30 | Rot | Blau |
| Material: | LCD-Anzeige-30 3,0’’ 69 x 66 mm, Hintergr. Blau |
| V2A K240 | V2A Leinen | TFT-Anzeige-28 2,8’’ 60 x 42 mm, 4096 Farben |
| V2A Glasperl | V2A Titanoxid | Firmenlogo | Farbdruck | Graviert | Gelasert |
| V2A Hochglanz | V2A Gepulvert | Brandfalltext | Farbdruck | Graviert | Gelasert |
|  | Brandfalllogo | Farbdruck | Graviert | Gelasert |
|  | RUFTASTER Rot Blau Weiss Grün |
|  | Standardmodelle: | Sondermodelle: |
|  | Taster KI-44 32 x32mm | Taster MT-42 32 x32mm |
|  | Taster KI-46 Ø 30mm | Taster RT-42 Ø 30mm |
|  | Taster KV-46V Ø30mmC2 | Taster VB-42 Ø 30mm C2 |
|  | Taster KB-44 32 x32mm |  |
|  | Taster KB-46 Ø 30mm | Taster KW60 Ø 14mmIP67 |
|  | Taster KB-60 50 x50mm | Taster B50 50 x50mm |
|  | Taster KB-66 Ø 50mm | Taster B50R Ø 50mm |
|  | OPTIONALES |
|  | Schlüsseltaster RESET | Schlüsseltaster Vorzug |
|  | Nothalt | Braille |
|  | Schlüsselschalter - Funktionen |
|  | Sonderfahrt | Feuerwehrschloss |
|  | STG & Licht Aus | Freigabe |
|  | Transponder - Kartenleser |
|  | Sonderfahrt | Freigabe |
|  | Befestigung: |
|  | Zargenkasten | Mauerkasten | Senkkasten |
|  | Verschraubt | Unsichtbar | Schutz IP54 |
| Aussenanzeigen Typ: Stück: | Stand- und Weiterfahrtsanzeige |
| Nur das Display | Display & Gong | Doppelpfeilanzeige | Rot | Blau |
| Display & 2x Pfeile | Display-2xPfeile-Go | Matrix-Anzeige-33, Ziffernhöhe 30 | Rot | Blau |
|  | Matrix-Anzeige-52, Ziffernhöhe 54 | Rot | Blau |
|  | Matrix-Anzeige-53, Ziffernhöhe 54 | Rot | Blau |
|  | LCD-Anzeige-V50 144 x 79 mm, Hintergr. Blau |
|  | TFT-Anzeige-43 4,3’’ 99 x 57 mm, 4096 Farben |
|  | TFT-Anzeige-70 7,1’’ 153 x 95 mm, 4096 Farben |
|  | Lochfelder mit Gong-Lautsprecher (Achtung! mit ER-2014) |
|  | Befestigung: |
|  | Zargenkasten | Mauerkasten | Aufputzgehäuse |
|  | Verschraubt | Unsichtbar | Schutz IP54 |
| Besonderheiten: |  |